## Slide 1
GMaster
Team
STM32 机器人控制第三课
定时器: 不仅仅能定时
王景祎
2021-10-30

## Slide 2
上节回顾 —— 何为上拉？何为下拉？
GPIO上拉或下拉会影响该引脚悬空时读取到的默认输入状态。
既不上拉也不下拉：
当引脚没有连接时，
读取的电平飘忽不定
上拉：
通过上拉电阻连接至高电平
没有连接时默认输入为高电平
下拉：
通过下拉电阻连接至低电平
没有连接时默认输入为低电平

## Slide 3
上节回顾 —— 库函数用法
HAL_GPIO_ReadPin
读取指定的输入引脚的电平状态。
/**
* @brief Reads the specified input port pin.
* @param GPIOx: where x can be (A..G depending on device used) to select the GPIO peripheral
* @param GPIO_Pin: specifies the port bit to read.
* This parameter can be GPIO_PIN_x where x can be (0..15).
* @retval The input port pin value.
*/
GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)

## Slide 4
中断服务函数：
中断发生时，正在执行的代码会被打断，优先执行中断服务函数中的代码。
HAL_GPIO_EXTI_Callback
GPIO外部中断的回调函数
/**
* @brief EXTI line detection callbacks.
* @param GPIO_Pin: Specifies the pins connected EXTI line
* @retval None
*/
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
上节回顾 —— 中断服务函数

## Slide 5
上节回顾 —— 作业解析
作业任务：
1. 将某一引脚通过杜邦线接地时，点亮LED灯；
拔掉该线或连接至高电平时，熄灭LED灯。
2. 每次杜邦线连接至高电平时，翻转LED灯的状态；拔掉该线，什么也不做。

## Slide 6
今日学习目标
0. 准备阶段 —— 学会配置时钟树
1. 学习使用定时器 —— 配置一个定时器中断
2. 学习使用定时器 —— 输出一个PWM信号

## Slide 7
周期信号
周期 (T): 一次往复运动所需要的时间
频率 (f): 单位时间内的周期的个数
基本关系：
或
问题：
一个500kHz的时钟信号，它的周期是多长？
复习一下高中数学（高中物理）：
https://www.shuxuele.com/algebra/amplitude-period-frequency-phase-shift.html

## Slide 8
时钟信号的来源
HSE = High-Speed External Clock Signal = 外部高速时钟
HSI = High-Speed Internal Clock Signal = 内部高速时钟
LSE = Low-Speed External Clock Signal = 外部低速时钟
LSI = Low-Speed Internal Clock Signal = 内部低速时钟
猜一猜：外部和内部的时钟信号分别是如何产生的？

## Slide 9
外部时钟信号：晶振
石英晶体（crystal或Xtal）是石英晶片加上电极与外壳封装。也称石英振荡子或石英晶体谐振器（crystal resonator）。这是单纯石英晶体被动器件，不含有源器件，需搭配外加电路才会产生振荡。这是被动（无源）器件，在大陆又称它无源晶振（含义：被动式石英晶体振荡器）。石英晶体通常是两支接脚的电子器件。
石英晶体振荡器（crystal oscillator，简写OSC或XO）是指内含石英晶体与振荡电路的模组，需要电源，可直接产生振荡信号输出。因内含有源（有源）电子器件，整个模组也属有源器件，在大陆又称它有源晶振。石英晶体谐振器通常是四支接脚的电子器件，其中两支为电源，一支为振荡信号输出，另一支为空脚或控制用。
https://zh.wikipedia.org/wiki/石英晶体谐振器

## Slide 10
内部时钟信号：RC振荡电路
优点：集成在STM32芯片内部。
缺点：精度不高，误差较大。因此应当优先选用外部晶振。
此图仅供装饰
不要求理解😂

## Slide 11
时钟树
一个简化后的框图：
时钟源:
外部高速晶振(4-26MHz)
内部高速时钟(8MHz)
二选一
系统时钟
System Clock:
最大72MHz
外设时钟:
APB1 最大 36MHz
APB2 最大 72MHz
倍频
分频

## Slide 12
时钟树
配置完成后：

## Slide 13
HAL库函数介绍：延时
HAL_Delay: 延时指定的毫秒数。这个函数会花费指定的时长来执行。
/**
* @brief This function provides minimum delay (in milliseconds) based
* on variable incremented.
* @note In the default implementation , SysTick timer is the source of time base.
* It is used to generate interrupts at regular time intervals where uwTick
* is incremented.
* @note This function is declared as __weak to be overwritten in case of other
* implementations in user file.
* @param Delay specifies the delay time length, in milliseconds.
* @retval None
*/
__weak void HAL_Delay(uint32_t Delay)

## Slide 14
实验3.0：配置时钟树
实验要求：
使用外部晶振作为时钟源，将系统主频配置在72MHz。
使用阻塞延时函数，让LED灯每秒钟亮灭一次。

## Slide 15
定时器
小林的故事（二）
小林毕业后决定去DJI公司上班
他今天把自己收拾得容光焕发 然后到RoboMaster部门报道
发现一起来报道的 还有当年EAP课的同桌小文
他们一起期待着老板会分配什么有趣的工作
老板说，新员工要锻炼锻炼
你们的工作就是来分装打包我们公司的产品
我们公司的麦克纳姆小胶轮销量很猛 供不应求呢！

## Slide 16
一盒里
装16个
定时器
老板安排二位来到麦克纳姆小胶轮的生产线：
小林
小文
刚生产好的小胶轮
一秒钟出来1个
一小时3600个
一箱里
装30盒
小盒子
大箱子
四、应用题（10分）
阅读上述图文，回答以下问题：
小林每小时能生产出多少个小盒子？每个小盒子要多久？（4分）
小文每小时能生产出多少个大箱子？每个大箱子要多久？（6分）

## Slide 17
频率为
72M / a
定时器
来看看定时器内部是如何工作的：
小林：预分频器
系数为 a
小文：计数器
系数为 b
输入定时器的时钟信号
频率为72MHz
频率为
72M / a / b
预分频后
的时钟信号
达到定时的目的
四、应用题（20分）
阅读上述图文，假设 ，回答以下问题：
小林输出的时钟信号频率是多少？周期是多久？（8分）
小文输出的时钟信号频率是多少？周期是多久？（12分）
Notes: 挑选一位幸运观众来回答！

## Slide 18
频率为
72M / a
定时器
现在你来当老板！安排工作！
小林：预分频器
系数为 a
小文：计数器
系数为 b
输入定时器的时钟信号
频率为72MHz
频率为
72M / a / b
预分频后
的时钟信号
达到定时的目的
和 两个系数都是大于等于1，小于等于65536的整数。
现在希望计数器小文可以每秒钟生成10个信号，
请你来决定如何设定 和 的值！
Notes: 让下面同学上来写答案！

## Slide 19
定时器：库函数介绍
HAL_TIM_Base_Start: 让指定的定时器开始工作！
HAL_TIM_Base_Start_IT: 让指定的定时器开始工作在中断模式。
根据需要二选一！
/**
* @brief Starts the TIM Base generation.
* @param htim TIM Base handle
* @retval HAL status
*/
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_Start(TIM_HandleTypeDef *htim)
/**
* @brief Starts the TIM Base generation in interrupt mode.
* @param htim TIM Base handle
* @retval HAL status
*/
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_Start_IT(TIM_HandleTypeDef *htim)

## Slide 20
定时器：库函数介绍
HAL_TIM_PeriodElapsedCallback: 定时中断的回调函数。
/**
* @brief Period elapsed callback in non-blocking mode
* @param htim TIM handle
* @retval None
*/
__weak void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

## Slide 21
实验3.1：生成一个定时器中断
实验要求：
通过定时器中断的方法，让LED灯每秒钟亮灭一次。

## Slide 22
PWM
脉冲宽度调制（英语：Pulse-width modulation，缩写：PWM），简称脉宽调制，是将模拟信号变换为脉冲的一种技术，一般变换后脉冲的周期固定，但脉冲的工作周期会依模拟信号的大小而改变。

## Slide 23
一盒里
装16个
定时器生成PWM
老板见小文比较闲，给她增加了一个新任务：
小林
小文
刚生产好的小胶轮
一秒钟出来1个
一小时3600个
一箱里
装30盒
小盒子
大箱子
没有装够20个小盒子时，输出高电平；
装够20个小盒子后，输出低电平。
20 这个数字被称作比较值或脉宽

## Slide 24
定时器生成PWM
CCRx: 比较值
ARR: 重载值

## Slide 25
定时器，通道，与引脚间的关系
一个小林和小文的组合代表一个定时器外设（TIM），
我们的STM32F103芯片上有四个相互独立的定时器。
每个定时器有四个通道（Channel）,
每个通道可以映射到一个物理的引脚上，用来输出PWM信号或实现其它功能。
每个通道映射的引脚只能在指定的一两个中选择，并不能任选。
输出PWM信号时，同一个定时器的四个通道的频率是相同的，
但四个通道的脉宽（即比较值）可以分别设置。

## Slide 26
定时器：库函数介绍
HAL_TIM_PWM_Start: 开始指定定时器和通道的PWM输出
/**
* @brief Starts the PWM signal generation.
* @param htim TIM handle
* @param Channel TIM Channels to be enabled
* This parameter can be one of the following values:
* @arg TIM_CHANNEL_1: TIM Channel 1 selected
* @arg TIM_CHANNEL_2: TIM Channel 2 selected
* @arg TIM_CHANNEL_3: TIM Channel 3 selected
* @arg TIM_CHANNEL_4: TIM Channel 4 selected
* @retval HAL status
*/
HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_PWM_Start(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel)

## Slide 27
定时器：库宏定义介绍
__HAL_TIM_SET_COMPARE: 改变指定定时器的指定通道的比较值（即改变脉宽）
/**
* @brief Set the TIM Capture Compare Register value on runtime without calling another time ConfigChannel function.
* @param __HANDLE__ TIM handle.
* @param __CHANNEL__ TIM Channels to be configured.
* This parameter can be one of the following values:
* @arg TIM_CHANNEL_1: TIM Channel 1 selected
* @arg TIM_CHANNEL_2: TIM Channel 2 selected
* @arg TIM_CHANNEL_3: TIM Channel 3 selected
* @arg TIM_CHANNEL_4: TIM Channel 4 selected
* @param __COMPARE__ specifies the Capture Compare register new value.
* @retval None
*/
#define __HAL_TIM_SET_COMPARE(__HANDLE__, __CHANNEL__, __COMPARE__)

## Slide 28
实验3.2：PWM调节灯的亮度
实验要求：
在一个引脚上生成PWM信号，通过改变占空比，调节LED灯的亮度。
提醒：
板子上的LED引脚是PC13，但遗憾的是它并没有连接到任何一个定时器的任何一个通道。
因此可以通过杜邦线把定时器的引脚与PC13引脚连接起来，
并确保你的程序对PC13引脚没有进行初始化操作。
这样PC13失去对LED的控制，相当于把LED连接到了你配置的定时器引脚上了。

## Slide 29
作业：实现PWM呼吸灯
实验要求：
呼吸灯是指，LED的亮度由暗逐渐变亮，达到最亮后逐渐变暗，无限循环下去，像是在呼吸。
提示图片：（仅供参考，方法多种多样不做限制）

## Slide 30
学习建议
遇到不懂的英文单词和缩写，悄悄记在小本子上
认真阅读报的每一个错，搞明白是哪一步的问题
大部分的问题都可以轻易地搜索到网上的解答，
疑难杂症也可以尝试直接用英文搜索。
推荐野火的在线教程文档：https://doc.embedfire.com/mcu/stm32/f103/hal_general/zh/latest/index.html